## Slide 1
Institut für Aerodynamik und Gasdynamik
Implementierung eines Frameworks für generische Flugzeugsimulationen in C++
Effizient programmieren I & II

## Slide 2: Gliederung
Einleitung
Tools für die effiziente Entwicklung
Simulations-Framework
  Aufbau
  Implementierung
  Live-Demo
Performance-Optimierung
Zusammenfassung
Fazit

## Slide 3: Einleitung
Flugzeugentwufsprozess iterativ
  Detailierung nimmt zu
  Simulationen zur Entwurfsbewertung
Matlab Programm Aircraft Designer
  Modellierung von Flugzeug-Simulationsmodellen
  6 Dof Simulation  Beurteilung Flugregelung
Problem-Matlab:
  Rechenzeit
  nur bedingte objektorienetierte Programmierung möglich
Ausgangslage/ Motivation
generische Simulation
Hochsprache

## Slide 4: Einleitung
generische Hochsprachen Simulation in C++
Simulation mit verschiedenen Ausbaustufen
  keine Code Anpassung
  Steuerung über Input Files
modularer Aufbau
Rechenzeitoptimierung
Zielsetzung

## Slide 5: Tools für die effiziente Entwicklung
Microsoft Visual Studio 2017 Community
  einfache Handhabung
  Viele Features(u.a. zum Testen)
Versionsmanagement mithilfe von Git-Hub
  lauffähige Version im Repository
  Absicherung
Code Dokumentation
  Doxygen  spezielle Kommentarzeilen
Entwicklungsumgebung, Versionsmanagement und Dokumentation

## Slide 6: Tools für die effiziente Entwicklung
Eigen C++ template Library
  Bibliothek für lineare Algebra
  einfache Handhabung
Matio
  grundlegende Funktionen zum Verarbeiten von .mat-Files
Open Source Bibliotheken

## Slide 7: Aufbau des Simulations-Framework
Domänen des Flugzeuges
Aerodynamik
Triebwerke
Flugführungssystem
Autopilot
Sensorik
Domänen als Module auffassen
…
Detaillierungsgrad verschieden Modelle (Klassen)

## Slide 8: Aufbau des Simulations-Framework
Aufbau der Module
Verwendung von Standard-Methoden
  einheitliche Funktionsaufrufe
Modulklasse
  Initialisierung der Modelle
  Aufruf in Simulation
objektorientierte Herangehensweise
  Vererbung
Modelle in Kindklassen implementiert
Klassendiagramm

## Slide 9: Aufbau des Simulations-Framework
Polymorphie
Standardmethoden als virtuell deklarieren
Initialisierung des gewünschten Modells  Auswahl Input File
Basisklassenzeiger auf das gewünschte Modell

## Slide 10: Aufbau des Simulations-Framework
Polymorphie
Aufruf der Basisklasse in Modulklasse
Aufruf der Modelle (Kindklassen) über die Modulklasse

## Slide 11: Aufbau des Simulations-Framework
Übersicht der Module
Aufruf der Modulklassen bis auf einige Ausnahmen
Aufbau der Simulation mit verschiedenen Ausbaustufen
Ausbaustufe: Anzahl an Freiheitsgraden und Detaillierungsgrad

## Slide 12: Aufbau des Simulations-Framework
Ausbaustufen
Trajectory-3 Dof
  Untersuchung des Stabilitätsverhalten
Trajectory-6 Dof
  Überprüfung der Flugregelung
Real System Trajectory
  Fehlermodell für Sensorik und Aktuatorik

## Slide 13: Aufbau des Simulations-Framework
Gesamtsimulation
Aircraft Modul beschreibt Gesamtflugzeug
updateTrajectory  ausgewählte Ausbaustufe

## Slide 14: Implementierung
Ablauf der Implementierung
sukzessiver Aufbau des Frameworks

## Slide 15: Implementierung
Unit Tests
Testen der grundlegenden „Simulationswerkzeuge“
  Ein-/Auslesen, Interpolation,…
Microsoft-Komponententest-Frameworks
AAA-Testschema
  Arrange: Initialisierung des Tests.
  Act: Durchführung des Tests
  Assert: Vergleich der Testwerte mit den Referenzwerten
Problem: Definition der Tests

## Slide 16: Implementierung
Modul Tests
Tests der hinterlegten Modelle für die Domänen
Problem: Definition der Testfälle
  Ziel: größtmögliche Testabdeckung
bedingte Testbarkeit von einigen Modulen
  z.B. Autopilot  Zustände  Gesamtsystemtest

## Slide 17: Implementierung
Modul Tests- Beispiel Aerodynamik
Simulation eines „Windkanals“
  Idealisierung: Drehraten alle 0, konstante Höhe
  nur Längsbewegung
Berechnung der Polare
  Ziel: Nachweis charakteristische Verläufe

## Slide 18: Implementierung
Initialisierung der Simulation mit Parametern der Matlab Simulation
Gesamtsystemtest
Flugregelung folgt Querbeschleunigungen

## Slide 19: Implementierung Vergleich C++ und Matlab
C++ - Simulation
Matlab - Simulation
numerische Unterschiede  keine 100% Übereinstimmung
C++ genauer

## Slide 20: Implementierung
Direktvergleich Rechenzeit
~71%
Performance Gewinn erreicht

## Slide 21: Optimierung
Testbedingungen
  Mittelwert aus 5 Läufen
  Vermeidung Hintergrundprozesse
  Laptop an Stromquelle angeschlossen
Microsoft Visual Studio Leistungsprofiler
  Anzahl der Aufrufe und Durchläufe von Funktionen
  Auffinden von Problembereichen
Testbedingungen und Leistungsprofiler

## Slide 22: Optimierung
Profiling-Ergebnisse

## Slide 23: Optimierung
Profiling-Ursachen und Lösungsansätze

## Slide 24: Optimierung
Ergebnis der ersten Code Optimierung
~19%
~77%

## Slide 25: Optimierung
Benchmarking-Alternative String Konvertierung
Implementierung von sprintf_s

## Slide 26: Optimierung
Ergebnis der zweiten Code Optimierung
minimale Verbesserung

## Slide 27: Optimierung
automatische Parallelisierung und Vektorisierung
  Compiler Flags
gesteuerte Parallelisierung
  Befehelsdirektiven
  OpenMP Standard
Parallelisierung und Vektorisierung

## Slide 28: Optimierung
automatische Parallelisierung und Vektorisierung
Keine Performance-Steigerung

## Slide 29: Optimierung
gesteuerte Parallelisierung
keine brauchbaren Ergebnisse
  Abbruch der Simulation
lauffähig nur im Main Thread
physikalisch keine Parallelisierung möglich
  Zeitschritte direkt voneinander abhängig

## Slide 30: Zusammenfassung
generisches Simulationsframework
  Methoden sehr allgemein
  modulare Aufbau
  Steuerung über Input-Files
  optimierte Performance
Gesamtergebnis
~98%
~90%

## Slide 31: Fazit
Polymorphie wird als sehr effektiv für modularen Aufbau
Tools zur effizienten Programmierung haben sich bewährt
Codedokumentation erfordert Selbstdisziplin
Testen sehr aufwändig
  schwierig große Testabdeckung zu erhalten
Algorithmische Code Optimierung
  Einsatz der Profilers